## Slide 1: EEG based user authentication and verification
Carmelo Scotti
Alessandro Ricchetti
Marco Cappiello

## Slide 2: INTRODUZIONE
Utilizzare i segnali EEG nel contesto biometrico presenta vantaggi unici:
altre biometriche possono essere falsificate o imitate;
a differenza di iride, impronta digitale o volto un corpo senza vita non genera segnali

## Slide 3: Dataset BED
21 soggetti
14 canali
3 sessioni
12 stimoli
256 Hz frequenza di campionamento

## Slide 4: Preprocessing
Rumore
imperfezioni nell’acqusizione del segnale EEG
Artefatti
come quelli derivanti da movi-
menti muscolari, della mandibola o dal battito delle palpebre
Augmentation
tecnica per aumentare la diversità del test set applicando operazioni

## Slide 5: Step Sperimentazione
Filtri FIR
Data preparation
PSD
Wavelet
Data
augmentation
GRU/LSTM
Segnale EEG

## Slide 6: Data preparation
Il Dataset BED contiene per ogni soggetto e per ogni sessione il segnale EEG completo rilevato sul soggetto
Il segnale comprende:
  Fase iniziale per la verifica del corretto funzionamento dei sensori
  I 66 stimoli a cui sono stati sottoposti i soggetti
  Eventuali pause tra stimoli
Lo scopo è stato quello di prelevare dal segnale completo solo le parti inerenti gli stimoli

## Slide 7: Data preparation
Nel dataset viene specificato per ogni segnale il timestamp di inizio sessione ed il timestamp iniziale e finale relativo alla sottomissione di ogni stimolo.
Tramite i timestamps il segnale EEG completo è stato suddiviso in 66 segnali EEG, uno per ogni stimolo a cui è stato sottoposto il soggetto.
Una volta suddivisi, infine i 14 canali sono stati concatenati.

## Slide 8: Filtri FIR
Opera nel dominio del tempo
Non richiede una trasformazione nel dominio delle frequenze per essere applicato
Si può specificare direttamente la frequenza di taglio del filtro FIR nel dominio del tempo
Filtro passa-basso a 80 Hz
Filtro passa-alto a 0.5 Hz
Finestra utilizzata: Flattop

## Slide 9: Wavelet discreta
Cattura sia le informazioni sul tempo che quelle sulla frequenza
Decompone un segnale in un insieme di coefficienti wavelet di approssimazione e dettaglio in base al livello specificato
Wavelet utilizzata: Daubechies con un filtro di decomposizione a quattro coefficienti (db4)
E’ stata effettuata per ogni segnale una trasformata di livello 4, ottenendo così 5 coefficienti:
  Un coefficiente di approssimazione per le basse frequenze
  4 coefficienti di dettaglio per le frequenze più alte

## Slide 10: PSD
Descrive la distribuzione della potenza in un segnale su diverse componenti di frequenza
Calcolata mediante il metodo di Welch su tutti i coefficienti ottenuti dalla trasformata wavelet
La lunghezza dei segmenti per suddividere il segnale è pari alla metà della frequenza di campionamento (256 hz)
La sovrapposizione dei segmenti utilizzata è pari a un quarto della frequenza di campionamento
La finestra utilizzata è la Blackman

## Slide 11: Data augmentation
Mirroring, replicazione e riflessione della PSD

## Slide 12: LSTM

## Slide 13: GRU

## Slide 14: Architettura Modelli LSTM GRU
LSTM 64 (DROPOUT 0.2)
LAYERNORMALIZATION
DENSE 32 (RELU)
DENSE 21 (SOFTMAX)
GRU 64 (DROPOUT 0.2)
LAYERNORMALIZATION
DENSE 32 (RELU)
DENSE 21 (SOFTMAX)

## Slide 15: Addestramento Identification Verification
Train set 0.7
Test set 0.3
Validation test 0.2
Train set sessione 1- 2
Test set sessione 3

## Slide 16: Risultati identificazione
 | LSTM | GRU
Accuracy | 91,70 | 91,35
Precision | 95,10 | 93,60
Recall | 89,55 | 89,71

## Slide 17: Risultati verifica

## Slide 18: Risultati verifica

## Slide 19: Conclusioni
I risultati prodotti dai due modelli sull’identificazione e la verifica presentano risultati molto simili.
Per quanto riguarda l’identificazione l’LSTM registra un’accuratezza e una precisione leggermente superiori rispetto al GRU, nel caso del recall invece il GRU si pone in leggero vantaggio.
Per ambedue i modelli è stata ottenuta un’accuratezza elevata superiore al 90%.

## Slide 20: Conclusioni
In merito alla verifica, in media su AUC e EER sono stati ottenuti gli stessi risultati per entrambi i modelli.
Su 21 soggetti, 17 presentano un valore AUC maggiore di 0.6 quindi potenzialmemente discriminati correttamente.
Se considerassimo valori di AUC maggiori di 0.9, abbiamo un totale di 8 soggetti verificati con GRU e 7 con l’LSTM.

## Slide 21: Conclusioni
In merito alla verifica per stimoli, i risultati migliori con l’utilizzo del GRU sono stati ottenuti dallo stimolo VEP mentre i più bassi riguardano gli stimoli visivi e cognitivi (Image e Cognitive).
Per l’LSTM, l’AUC maggiore è stata ottenuta con lo stimolo Closed mentre il più basso con lo stimolo cognitivo.
In ogni caso, per tutti gli stimoli è stato raggiunto un AUC superiore a 0,6.

## Slide 22: Grazie per l’attenzione